Teknik Şartname

- Kamera CCTV sistemleri için üretilmiş profesyonel bir cihaz olmalıdır.

- Kamera dış etkenlere karşı dayanıklı kasa ile tasarlanmış olması gerekmektedir.

- Kamera 1200 TVLine yüksek çözünürlükte olmalıdır.

- Kamera 6-22 mm varifokal lense sahip olmalıdır.

- Kamera darbelere karşı korumalı Cam’a sahip olmalıdır.

- Kamera  4 adet Power IR LED’e sahip olup gece görüşte verimli olmalıdır.

- Kamera 100 mt IR menziline sahip olmalıdır.

- Kamera  Day/ Night opening/ Turn off olmalıdır.

- Kamera gerçek pixel sayısı PAL : 1280 (H)* 960 (V) olmalıdır.

- Kamera TV sistemi PAL olmalıdır.

- Kamera ışık hassasiyeti 0.Lux (IR LED Kapalı)  olmalıdır.

- Kamera S/N değerleri 50 dB den fazla olmalıdır.

- Kamera karakteri 0.45 db olmalıdır.1/50 (1/60) -1/10.000 sel olmalıdır

- Kamera video çıkış 1.0 VP-P75 ohm. Negative olmalıdır.

- Kamera Auto BLC teknolojisine sahip olmalıdır

- Kameranın senkronizasyon sistemi INT olmalıdır.

- Kamerada DAY/NIGHT kontrolünü IR-CUT filtresi ile yapabilmelidir.

- Kamerada OSD menüsü olmalı ve bu menüden değişik kontroller veya ayarlar yapılabilmelidir.

- Kamera OSD menüsü 2 (iki) farklı dil seçilebilmelidir

- Kamerada 3D NR olmalı ve ON/OFF olarak seçilebilir olmalıdır.

- Kamerada IRIS modu AUTO/MANUAL(open/close/Auto) olarak seçilebilir olmalıdır.

- Kamerada WB modları AWB-Pro(AWB-Tempora, AWB-AI, AWB-GW, AWB-CCT) olmalıdır.

- Kameranın AE modu Global, Center, Center weig, Black light, Front light, Distinguish olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Kameranın OSD menüsünde Sharpness  Auto veya manuel olarak (0-15) değerleri arasında ayarlanabilmelidir

- Kameranın OSD menüsünde Image Contrast Auto, Gain Map ve manuel olarakta (0-255) değerleri arasında ayarlanabilmelidir.

- Kameranın OSD menüsünde Saturation Auto ve Manuel olarak (0-15) değerleri arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Kamerada keskinlik, kontrast, Doygunluk gibi görüntü geliştirme seçenekleri olmalıdır

- Kamerada Mirror (yatay çevirme) (on/off) FLIP (dikey çevime) (on/off) olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- kamerada OSD menüsünde Brightness (parlaklık) ayarı bulunmalı ve 0~250 değerler arasında ayarlanabilir (+10) olacak şekilde olmalıdır.

- Kameranın OSD menüsünden Day&Night başlığı altında External, Color, B&W, Auto olacak şekilde seçilebilir olmalıdır.

- Kamera OSD menüsünden  en az 5X  dijital zoom yapılabilmelidir.

- Kamera da Zone Masking color teknolojisi bulunmalı ve bu özellikle istenen renk ile maskeleme yapılabilmelidir.

- Kamerada zone masking başlığı altında 8 ayrı bölüm tanımlanabilir olmalı ve bütün alanlar isteğe bağlı MOSAIC, WHITE, YELLOW, CYAN, GREEN, MAGENTA, RED, BLUE, BLACK olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Kamerada maskelenecek alanlar ayrı ayrı istendiği zaman on veya off seçeneğini seçilerek aktif veya pasif olarak ayarlanabilmelidir.

- Kamerada maskelenecek bütün alanlar yatay değer (0-1280) dikey değer (0-720) olacak şekilde ayarlanabilmeli ve bütün alanda (1280*720) birimlik  alanda maskeleme alanı taşınabilmeli veya yeri değiştirilebilmelidir.

- Kamerada 8 farklı maskeleme alanı tanımlanabilir olmalıdır.

- Kamerada istendiği takdirde maskelenecek alan için mozaik maskeleme tekniği kullanılabilir olmalıdır.

- Kamerada harekete duyarlı 4 farklı alan tanımlanabilir olmalıdır.

- Kameranın harekete duyarlılık derecesi high, Middle, Low, Weak olarak seçilebilir olmalıdır.

- Kameranın tanımlanmış hareket alanlarını bir birinden ayırabilmek için harekete duyarlı alanı belirtmek için kullanılan çerçeve rengi WHITE, YELLOW, CYAN, GREEN, MAGENTA, RED, BLUE, BLACK olacak şekilde ayarlanabilmelidir.

- Kamerada tanımlanacak harekete duyarlı bütün alanlar yatay değer (0-1280) dikey değer (0-720) olacak şekilde ayarlanabilmeli ve bütün alanda (1280*720) birimlik  alanda harekete duyarlı alan taşınabilmeli veya yeri değiştirilebilmelidir.

- Kamera video standartı olarak OSD menüsünden  PAL veya NTSC olacak şekilde ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın OSD menüsünde LOAD DEFAULT seçeneği olmalı ve bu seçenekle fabrikasyon temel ayarlara istendiği zaman dönülebilmelidir.

- Kamerada ileriye dönük üretici firmanın isteyeceği göz önünde bulundurularak istendiği zaman OSD menüsünden ulaşılabilecek şekilde görünür durumda (Software Version) bilgisi yer almalıdır.

- Kameranın OSD menüsünden Kolay ulaşılabilir (Load Default) seçeneği ile istendiği takdirde cihaz varsayılan ayarla döndürülebilmelidir.

- Kameranın OSD menüsüne erişimi sağlayan kontrol birimi dışardan vida sistemiyle korunmuş olmalı ve yine bu kontrol kısmından erişilebilen soket yapıda özellikle test kullanımlarında kullanılmak üzere tasarlanmış harici bir video çıkışı bulunmalıdır

- Kameranın dış kasa ile montaj için kullanılacak ayak kısmı aynı renk ve aynı metal alaşımdan yapılmış olmalıdır.

- Kamerada ışık yansımalarını önlemek için Gün ışığının sorun teşkil edebileceği düşünülen kısımların özel kapatıcı siyah renk bir boya ile boyanmış olması gerekmektedir.

- Kameranın çalışma ortam sıcaklığı -10°C ±50°C dereceleri arasında olmalıdır.

- Kameranın normal güç tüketimi 100mA Gece görüş aktifken Max.800mA olmalıdır.

- Kameranın ambalaj kutusunun üzerinde CE, FCC ve Ro-HS standartlarına uygunluğunu gösteren emareler olmalıdır